ООО "Склад-Сервис СПб"

ПАСПОРТ

СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

ПАЛЛЕТНЫЙ

СЕРИИ

П90, П120

Санкт-Петербург

1.    Общие сведения:

1.1.	Стеллаж металлический паллетный серии П90, П120 предназначен для
хранения грузов на паллетах (поддонах).

1.2.	Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из
отдельных элементов.

- Элементы рам соединяются между собой болтами. Балки крепятся к раме при помощи зацепов и регулируются по высоте с шагом 50 мм.

- Инструкция по сборке рамы стеллажа прилагается.

1.5.	Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом
возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2.    Комплект поставки стеллажа:

Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом

крепежа.

Комплект поставки рам указан при высоте рам от 2500 мм до 10000 мм

См. инструкцию по сборке паллетного стеллажа.

- Характеристики:

| № | Элементы стеллажа | Высота, | Ширина, | Глубина, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | мм | мм | мм |
| 1 | Стойка П 90 | 2500-10000 | 90 | 80 |
| 2 | Стойка П 120 | 2500-10000 | 120 | 80 |
| 3 | Связь горизонтальная (для рамы глубиной 1000мм) | 25 | 25 | 30 |
| 4 | Связь диагональная( для рамы глубиной 1000мм) | 25 | 25 | 30 |
| 5 | Связь горизонтальная (для рамы глубиной 1100мм) | 25 | 25 | 1010 |
| 6 | Связь диагональная (для рамы глубиной 1100мм) | 25 | 25 | 1179 |
| 7 | Втулка (для рамы П 90) | 25 | 25 | 30 |
| 8 | Втулка (для рамы П 120) | 30 | 30 | 30 |
| 9 | Подпятник( для рамы П 90) | 45 | 140 | 100 |
| 10 | Подпятник( для рамы П 120) | 45 | 160 | 120 |
| 11 | Балка П 1800.95.12 (нагрузка на уровень до 2100кг) | 95 | 50 | 1870 |
| 12 | Балка П 1800.135.12 (нагрузка на уровень до 3600кг) | 135 | 50 | 1870 |
| 13 | Балка П 2220.95.12 (нагрузка на уровень до 1600кг) | 95 | 50 | 2290 |
| 14 | Балка П 2200.135.12 (нагрузка на уровень до 2900кг) | 135 | 50 | 2290 |
| 15 | Балка П 2220.135.15 (нагрузка на уровень до 3600кг) | 135 | 50 | 2290 |
| 16 | Балка П 2700.95.12 (нагрузка на уровень до 1300кг) | 95 | 50 | 2770 |
| 17 | Балка П 2700.95.15 (нагрузка на уровень до 1900кг) | 95 | 50 | 2770 |
| 18 | Балка П 2700.135.12 (нагрузка на уровень до 2400кг) | 135 | 50 | 2770 |
| 19 | Балка П 2700.135.15 (нагрузка на уровень до 3000кг) | 135 | 50 | 2770 |
| 20 | Балка П 2700.160.15 (нагрузка на уровень до 4200кг) | 160 | 50 | 2770 |
| 21 | Балка П 3300.95.12 (нагрузка на уровень до 800кг) | 95 | 50 | 3370 |
| 22 | Балка П 3300.135.12 (нагрузка на уровень до 2000кг) | 135 | 50 | 3370 |
| 23 | Балка П 3300.135.15 (нагрузка на уровень до 2400кг) | 135 | 50 | 3370 |
| 24 | Балка П 3300.160.15 (нагрузка на уровень до 3300кг) | 160 | 50 | 3370 |
| 25 | Балка П 3600.95.12 (нагрузка на уровень до 600кг) | 95 | 50 | 3670 |
| 26 | Балка П 3600.135.12 (нагрузка на уровень до 1600кг) | 135 | 50 | 3670 |
| 27 | Балка П 3600.135.15 (нагрузка на уровень до 2200кг) | 135 | 50 | 3670 |
| 28 | Балка П 3600.160.15 (нагрузка на уровень до 3200кг) | 160 | 50 | 3670 |

4.    Требования по эксплуатации:

4.1.	 При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными.
 Допустимый уклон поверхности - не более 2 мм на длине 1000 мм, местные
 углубления в зоне установки стоек - до 2-х мм. При допустимом уклоне
 поверхности рекомендуется использовать «Пластины регулировочные под
 подпятник».

Полы   в    складских   помещениях   должны    соответствовать    требованиям           нормативных документов: - СНиП 2.03.13-88 «Полы» - РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИпромзданий)

Внимание!  Изготовитель   не   несёт   ответственность   за   устойчивость   стеллажей, установленных    на    полах,    выполненных   с   нарушением   требований нормативных документов.

  - Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.

- Необходимо устанавливать защитные ограждения для предотвращения повреждения рам      погрузочной техникой.

- Удары по балкам и рамам, в том числе и при установке груза на балки, не допустимы.

- В случае повреждения элементов стеллажа погрузочной техникой их необходимо  немедленно заменить на новые.

Внимание! Изготовитель гарантирует безопасную эксплуатацию паллетных стеллажей при обязательной установке защитных ограждений для предотвращения повреждения рам погрузочной техникой.

Изготовитель не несет ответственность за безопасность эксплуатации стеллажей с поврежденными элементами.

- Загрузку паллетных стеллажей производить снизу вверх. Более тяжелый груз хранить на нижних ярусах.

Внимание! Изготовитель гарантирует безопасную эксплуатацию паллетных стеллажей при покупке у Изготовителя рам (в полной комплектации) и балок паллетного стеллажа.

Изготовитель гарантирует безопасную эксплуатацию паллетных стеллажей при выполнении требований по эксплуатации, указанных в данном разделе   паспорта.

4.8. В случае изменения Покупателем характеристик стеллажа (высота до 1-го нагруженного яруса, количество ярусов, расстояние между ярусами, допустимая нагрузка на ярус) необходимо согласовать с Изготовителем новые технические характеристики стеллажа. В противном случае Изготовитель не несет ответственность за технические характеристики стеллажа и безопасность его эксплуатации.

| Распределенная нагрузка на раму |
| --- |
| Высота первого яруса (с учетом балки) | 900мм | 1200мм | 1500мм | 1800мм | 2400мм |
| Рама П90х1,5 | 11900 | 11050 | 10200 | 9350 | 7225 |
| Рама П120х2,0 | 17850 | 17000 | 16745 | 15725 | 13812 |
| Рама П120х2,5 | 19550 | 19125 | 17850 | 17425 | 15512 |

5.      Гарантии изготовителя:

5.1. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи.

Внимание! Гарантийные обязательства на палетные стеллажи действуют при наличии у Покупателя Паспорта на стеллаж металлический паллетный.

Гарантийные обязательства действуют при покупке Покупателем у Изготовителя рам (в полной комплектации) и балок паллетного стеллажа.

Гарантийные обязательства действуют при выполнении Покупателем требований по эксплуатации стеллажей, указанных в данном паспорте.

Изготовитель не несет ответственность за безопасность эксплуатации стеллажей в случае неправильной подготовки пола под установку стеллажей. Полы должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1.98 (АО ЦНИИпромизданий).

- Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при соблюдении Покупателем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации.

- В случае нарушения работоспособности изделия по вине Покупателя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажа не по назначению и пр.) гарантии не предоставляются.

- Свидетельство о продаже:

Продавец                                    ___________________

Дата продажи                            ___________________